## 池州市城市公共供水水质信息公告1季度管网水“7项”指标(2024)

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |
| --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 城区管网监测点 半月检“7项”指标 | 采样地点 采样数量 | 池州学院(江口水厂) 4200mL |
| 采样 时段 | 2024年 第一季度 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限责任公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB 5749—2022《生活饮用水卫生标准》。 |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.37 | 0.19 | 0.25 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 末梢水中余量≥0.05mg/L；出厂水和末梢水中限值为2mg/L | 0.18 | 0.12 | 0.15 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.10 | 0.84 | 0.99 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

| 池州市城市公共供水水质信息公告 |
| --- |
| 公开 单位 | 池州市供水有限公司 | 公开 项目 | 城区管网监测点 半月检“7项”指标 | 采样地点 采样数量 | 湖心居委会（民生水厂）4200mL |
| 采样 时段 | 2024年 第一季度 | 检测 单位 | 池州市供排水水质监测有限责任公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022) |
| 水质监测结果：所检项目均符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》。 |
| 序号 | 检测指标 | 单位 | 《生活饮用卫生标准》 (GB5749-2022)限值 | 监测结果范围 |
| 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 色度 | 度 | ≤15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.29 | 0.20 | 0.25 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 游离氯（加氯消毒时的测定） | mg/L | 末梢水中余量≥0.05mg/L；出厂水和末梢水中限值为2mg/L | 0.35 | 0.26 | 0.32 |
| 5 | 耗氧量（CODMn,以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.20 | 0.90 | 1.08 |
| 6 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |